## Πίνακες Συμμόρφωσης

## Λογισμικό Διαχείρισης Ασύρματου Δικτύου & ενημέρωσης δημοτών

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Προσφέρει πρόσβαση και άμεση πληροφόρηση των δημοτών για τοπικά νέα, εκδηλώσεις, συμβάντα, προτάσεις, έργα του Δήμου, δημοτικά συμβούλια μέσα από τα υφιστάμενα ασύρματα δίκτυα του Δήμου | ΝΑΙ |  |  |
| Προσφέρει υπηρεσίες αξιολόγησης των υπηρεσιών του Δήμου, δημοσκοπήσεις, ψηφοφορίες για θέματα που αφορούν συγκεκριμένες γειτονιές ή περιοχές μέσα από το υφιστάμενο ασύρματο δίκτυο (να δοθεί print screen της εν λόγω λειτουργικότητας στην τεχνική προσφορά του αναδόχου) | ΝΑΙ |  |  |
| Είναι σε θέση να προσφέρει οργάνωση καμπάνιας ή εκστρατείας με προωθητικά μηνύματα προς τους δημότες π.χ. για το περιβάλλον, για την καθαριότητα, την αιμοδοσία, τα αδέσποτα ζώα και πλήθος κοινωνικών θεμάτων με μόνη χρήση τα υφιστάμενα ασύρματα δίκτυα | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύνολο του πηγαίου κώδικα που θα παραχθεί στα πλαίσια των υπηρεσιών υλοποίησης λογισμικού στο συγκεκριμένο έργο αποκλειστικά, θα αποτελεί παραδοτέο του έργου, θα συνοδεύεται από αναλυτική τεκμηρίωση και θα διατίθεται με άδεια που θα επιτρέπει την περαιτέρω χρήση του από το φορέα | ΝΑΙ |  |  |
| Τεχνικά Χαρακτηριστικά |
| Ο ρυθμός μετάβασης δεδομένων σε ΚΑΘΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ σημείο του δικτύου θα είναι 100Mbit/sec download speed και 100Mbit/sec upload speed (100/100) και με δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης τα 1000Mbps | ΝΑΙ |  |  |
| Content filtering: Δυνατότητα διαχείρισης περιορισμένης πρόσβασης σε σελίδες κακόβουλου ή άσεμνου περιεχομένου | ΝΑΙ |  |  |
| Online Alerts: Δυνατότητα να δει ο διαχειριστής σε πραγματικό χρόνο αλλά και απομακρυσμένα την λειτουργία των δρομολογητών του δικτύου Κοινή σελίδα σύνδεσης για πολλούς χρήστες. | ΝΑΙ |  |  |
| O Δήμος αποφασίζει σε ποια σημεία WiFi spots θα εμφανίσει το μήνυμα που επιθυμεί | ΝΑΙ |  |  |
| Η πλατφόρμα λειτουργεί υποδειγματικά σε όλες τις συνθήκες σύνδεσης μοιράζοντας αξιόπιστα το εύρος της γραμμής/ων του δικτύου αυτοματοποιημένα. Θα πρέπει να υπάρχει ταυτόχρονη σύνδεση κατ’ ελάχιστον 3000 ταυτόχρονων χρηστών | ΝΑΙ |  |  |
| Ο σχεδιασμός της αρχικής σελίδας των χρηστών μπορεί να γίνει βάσει των αναγκών του Δήμου αλλά και σύμφωνα με τις δυνατότητες και τα μεγέθη των συσκευών smartphones, tablets, laptop κτλ) με πολύ εύκολη προσαρμογή μέσα από το περιβάλλον διαχείρισης web της πλατφόρμας. Ο διαχειριστής θα μπορεί να εμφανίσει μια σελίδα αφετηρίας στις συσκευές των χρηστών ανάλογα με τα events και τις εκδηλώσεις που συμβαίνουν ή έχουν προγραμματιστεί στο Δήμο, επιλέγοντας το φόντο, το λογότυπο αλλά και το προωθητικό μήνυμα (υποστήριξη έως 4 γλώσσες) μετατρέποντας το WiFi σας σε ένα εργαλείο επικοινωνίας με όλους τους δημότες και επισκέπτες του Δήμου. | ΝΑΙ |  |  |
| Προσφέρονται στην τεχνική προσφορά του αναδόχου δύο (2) σχεδιαστικές προτάσεις για την πρώτη σελίδα (login page) του χρήστη στο ασύρματο δίκτυο του Δήμου επί ποινής αποκλεισμού | ΝΑΙ |  |  |
| Ο πλατφόρμα δίνει τη δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο χωρίς την εισαγωγή κωδικού. Ο ανάδοχος θα συντάξει όρους σύνδεσης συμβατούς και με τον κανονισμό για το GDPR (πριν το Login – Terms & Conditions). | ΝΑΙ |  |  |
| Δυνατότητα ανακατεύθυνσης μετά την σύνδεση στο ασύρματο δίκτυο WiFi στην σελίδα επιλογής του Δήμου |
| Μετά την ολοκλήρωση της σύνδεσης ο διαχειριστής μπορεί να ανακατευθύνει τον χρήστη σε web σελίδα της προτίμησης του Δήμου. Με τον τρόπο αυτό θα αυξάνεται η διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας της επιλογής του Δήμου αλλά και προωθούνται καθημερινά διαφορετικές υπηρεσίες που μπορεί να προσφέρει ο Δήμος στους δημότες του (να δοθεί print screen της εν λόγω λειτουργικότητας στην τεχνική προσφορά του αναδόχου). | ΝΑΙ |  |  |
| Δυνατότητα ενεργοποίησης της προώθησης διαφημιστικών μηνυμάτων |
| Η πλατφόρμα θα δίνει την δυνατότητα να εκμεταλλεύεται ο Δήμος την επισκεψιμότητα του ιστοχώρου του και προβάλλει διαφημιστικές/ προωθητικές καταχωρήσεις κατά την σύνδεση των χρηστών στο διαδίκτυο με τρόπο που να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη πρόσβαση (σελίδα over flip). | ΝΑΙ |  |  |
| Yποστηρίζεται και η προβολή βίντεο. | ΝΑΙ |  |  |
| Η υπηρεσία προώθησης διαφημιστικών μηνυμάτων μπορεί να αφορά εκδηλώσεις του Δήμου. Στο τέλος κάθε καμπάνιας ο διαχειριστής θα λαμβάνει ενημέρωση για τα στατιστικά προβολής (αριθμός views, μοναδικοί χρήστες κτλ) | ΝΑΙ |  |  |
| H εφαρμογή υποστηρίζει την στατιστική προβολή δεδομένων για: • Στατιστικά συνδέσεων • Στατιστικά συσκευών • Στατιστικά χρόνου παραμονής • Στατιστικά όγκου δεδομένων • Στατιστικά νέων/επαναλαμβανόμενων χρηστών (να δοθεί print screen της εν λόγω λειτουργικότητας στην τεχνική προσφορά του αναδόχου επί ποινής αποκλεισμού) | ΝΑΙ |  |  |
| Άμεση απενεργοποίηση των υπηρεσιών που προσφέρει η πλατφόρμα: Πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στον διαχειριστή για άμεση παράκαμψη του συστήματος σε περίπτωση που καταστεί ανάγκη. | ΝΑΙ |  |  |
| Απομακρυσμένη διαχείριση της πλατφόρμας μέσω Web: Ο διαχειριστής θα μπορεί απομακρυσμένα μέσω web να πραγματοποιεί όλες τις παραπάνω ρυθμίσεις μέσα από ένα εύχρηστο περιβάλλον διαχείρισης και να δει τις αλλαγές στις συσκευές των χρηστών άμεσα. | ΝΑΙ |  |  |
| Η προσφερόμενη πλατφόρμα διαθέτει ενσωματωμένη υπηρεσία για την προστασία των επισκεπτών από την προβολή σελίδων κακόβουλου ή άσεμνου περιεχομένου (Web Filtering και Blocking). Με την ενεργοποίηση της υπηρεσίας ο χρήστης θα πρέπει να οδηγείται σε ενημερωτική σελίδα μόλις επισκεφθεί άσεμνο περιεχόμενο (να δοθεί print screen της εν λόγω λειτουργικότητας στην τεχνική προσφορά του αναδόχου επί ποινής αποκλεισμού). | ΝΑΙ |  |  |
| Ο διαχειριστής μπορεί να κάνει χρήση της προεπισκόπησης ώστε να βλέπουν τα αποτελέσματα των αλλαγών στην οθόνη του υπολογιστή για να γνωρίζουν πώς επιδρούν οι αλλαγές στις συσκευές των χρηστών πριν τις εφαρμόσουν | ΝΑΙ |  |  |
| Με την πλατφόρμα υπάρχει δυνατότητα προβολής μηνύματος καλωσορίσματος (κατά την πρώτη μόνο σύνδεση) στο WiFi δίκτυο στη γλώσσα του χρήστη - (να δοθεί print screen της εν λόγω λειτουργικότητας στην τεχνική προσφορά του αναδόχου επί ποινής αποκλεισμού) | ΝΑΙ |  |  |
| Τα μηνύματα εμφανίζονται απευθείας στη γλώσσα που έχει ενεργοποιήσει ο χρήστης στον browser του, χωρίς να απαιτείται επιλογή γλώσσας από τον χρήστη. | ΝΑΙ |  |  |
| Από το back office της πλατφόρμας θα γίνεται η ενεργοποίηση της δυνατότητας της υπηρεσίας με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνεται προώθηση στους χρήστες της σελίδας καλωσορίσματος για να τους εμφανίζετε το σχετικό μήνυμα (σελίδα ανακατεύθυνσης). | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα υποστηρίζει την δυνατότητα να προβάλλεται στους δημότες το πρόγραμμα κάποιων εκδηλώσεων του δήμου εύκολα και γρήγορα μέσα από την πρώτη σελίδα που θα δει ο χρήστης συνδεόμενος στο WiFi. Το μενού του προγράμματος θα πρέπει να συντάσσεται εύκολα και γρήγορα από διαχειριστικό εργαλείο προσθέτοντας κατηγορίες και υποκατηγορίες. Με τον τρόπο αυτό ο χρήστης όταν βρίσκετε στο ασύρματο δίκτυο θα μπορεί να ενημερωθεί για το τι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται στο Δήμο (να δοθεί print screen της εν λόγω λειτουργικότητας στην τεχνική προσφορά του αναδόχου). | ΝΑΙ |  |  |

## Πλατφόρμα Έξυπνης Πόλης

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Γενικές Απαιτήσεις |
| Τμήμα της παράδοσης θα πρέπει να είναι η εγκατάσταση, η παραμετροποίηση και η ολοκλήρωση της πλατφόρμας smart city με όλες τις εφαρμογές του έργου. | ΝΑΙ |  |  |
| O ανάδοχος θα πρέπει να παρουσιάσει στην τεχνική του προσφορά Mockup της πλατφόρμας στα ελληνικά επί ποινή αποκλεισμού | ΝΑΙ |  |  |
| Η προσφερόμενη πλατφόρμα προσφέρει δυνατότητες επιπλέον αναβάθμισης και προσθήκης νέων εφαρμογών με εύκολο τρόπο. | ΝΑΙ |  |  |
| Η πλατφόρμα προσφέρει περιβάλλον διαχείρισης συσκευών για τους διαχειριστές έτσι ώστε να προσθέτουν μόνοι τους νέους αισθητήρες, νέες συσκευές μέσα από ένα ενιαία περιβάλλον λειτουργίας μέσω του οποίου να παρακολουθείται και η σωστή λειτουργία της κάθε συσκευής και του κάθε αισθητήρα. | ΝΑΙ |  |  |
| Η πλατφόρμα προσφέρει δυνατότητα χρήσης μέσα από οποιοδήποτε web browser. | ΝΑΙ |  |  |
| H πλατφόρμα μπορεί να διαχειριστεί εκατοντάδες αισθητήρες και συσκευές ταυτόχρονα συνδεδεμένες στο σύστημα χωρίς καθυστερήσεις στην απόκριση, στο data storage, στο data polling και στην προβολή των δεδομένων σε κάθε browser. | ΝΑΙ |  |  |
| Το λογισμικό θα πρέπει να έχει το χαρακτήρα πλατφόρμας διασύνδεσης λογισμικού, αισθητήρων, λειτουργιών και εξοπλισμού έξυπνης πόλης. Να προσφερθεί σαν Cloud εφαρμογή για όσα χρόνια είναι η εγγύηση με δυνατότητα επέκτασης, αλλά να υπάρχει ταυτόχρονα η δυνατότητα εγκατάστασης σε υπολογιστικές υποδομές του Δήμου εφόσον απαιτηθεί σε μετέπειτα στάδιο υλοποίησης. | ΝΑΙ |  |  |
| Η πλατφόρμα θα είναι σε θέση να λειτουργεί τόσο σε υποδομές του αναδόχου (cloud solution) ο οποίος θα έχει την ευθύνη εύρυθμης λειτουργίας για τουλάχιστον 24 μήνες όσο και σε υποδομές της αναθέτουσας αρχής (αν επιλέξει η τελευταία την φιλοξενία) | ΝΑΙ |  |  |
| Αρχιτεκτονική |  |  |
| Η πλατφόρμα διαιρείται σε διαφορετικά Modules/ Applications τα οποία ο Δήμος μπορεί να προσθέσει/ ενεργοποιήσει σε διαφορετικούς χρόνους (όποτε το θελήσει) – πλήρης επεκτασιμότητα | ΝΑΙ |  |  |
| Η επικοινωνία των διαφορετικών Modules/ Applications γίνεται μέσω Enterprise Service Bus (ESB). Η πλατφόρμα επεξεργάζεται όλα τα δεδομένα των αισθητήρων σε πραγματικό χρόνο | ΝΑΙ |  |  |
| Η πλατφόρμα περιλαμβάνει μία μηχανή βασισμένη σε κανόνες (ενσωματωμένο Module στο εργαλείο διαχείρισης - rule-based engine (Rule Engine)) ώστε ο διαχειριστής να μπορεί να ορίζει κανόνες λειτουργίες και να συνθέτει διαφορετικά συνέρια λειτουργίας. Ο διαχειριστής μπορεί να ορίσει σενάρια με βάση τα δεδομένα που δέχεται από συσκευές ή αισθητήρες. | ΝΑΙ |  |  |
| Η πλατφόρμα περιλαμβάνει ενιαίο περιβάλλον διαχείρισης των συσκευών ανεξάρτητα από κατασκευαστή | ΝΑΙ |  |  |
| Η πλατφόρμα θα πρέπει να υποστηρίζει RESTfull και WebService API για την ολοκλήρωση με τρίτα συστήματα. Το προσφερόμενο API θα πρέπει κατ’ ελάχιστο να έχει τις εξής μεθόδους/ endpoints: Item list, Item status, Item history and Item availability | ΝΑΙ |  |  |
| Τα δεδομένα που θα «προσφέρονται» στους web clients διανέμονται σε πραγματικό χρόνο (real-time). | ΝΑΙ |  |  |
| Λειτουργίες Παρακολούθησης (Monitoring) |  |  |  |
| Η πλατφόρμα παρέχεται μαζί με εργαλείο για σχεδιασμό κόμβων δικτύου (όπου δίκτυο κάθε σετ από αισθητήρες ή συσκευές) όπου για κάθε κόμβο θα μπορεί ο χρήστης να περιλαμβάνει πληροφορίες όπως συντεταγμένες, διεύθυνση, στοιχεία του κατασκευαστή και τύπο επικοινωνίας ανάμεσα στην συσκευή και στην πλατφόρμα | ΝΑΙ |  |  |
| Η πλατφόρμα μπορεί να συλλέγει και να οπτικοποιεί κάθε πληροφορία που θα παράγεται από κάθε αισθητήρα ή συσκευή και η οποία θα είναι σημαντική για την παρακολούθηση της λειτουργίας της | ΝΑΙ |  |  |
| Η πλατφόρμα ορίζει με ενιαίο τρόπο την αποθήκευση όλων των πληροφοριών που αφορούν τον τρόπο λειτουργίας της κάθε συσκευής ή αισθητήρα καθώς και των events που λαμβάνει από τον κάθε αισθητήρα. | ΝΑΙ |  |  |
| Η πλατφόρμα παρακολουθεί κάθε αισθητήρα αναφορικά με πιθανά προβλήματα σύνδεσης, αποστολής και λήψης δεδομένων ή γενικού status. | ΝΑΙ |  |  |
| Ο διαχειριστής μπορεί να ορίσει ομάδες συσκευών μέσω ενσωματωμένου εργαλείου διαχείρισης καθώς και διαφορετικά επίπεδα μεταξύ των αισθητήρων/ συσκευών ακολουθώντας δενδροειδή δομή και έχοντας δυνατότητα να ορίσει σχέσεις μεταξύ συσκευών (parent/ slave) και τρόπους σύνδεσης στο δίκτυο δεδομένων. | ΝΑΙ |  |  |
| Η πλατφόρμα υποστηρίζει την εμφάνιση διαθεσιμότητας κάθε συσκευής για συγκεκριμένη περίοδο που θα ορίζει ο διαχειριστής. | ΝΑΙ |  |  |
| Η πλατφόρμα υποστηρίζει ειδοποιήσεις μέσω email και SMS. Οι ειδοποιήσεις θα πρέπει να λαμβάνονται όταν υπάρχει αστοχία μετάδοσης δεδομένων, αστοχία σύνδεσης ή κάθε άλλη δυσλειτουργία | ΝΑΙ |  |  |
| Web Browser Support |
| Η πλατφόρμα υποστηρίζει όλες τις βασικούς browsers στις τελευταίες τους εκδόσεις. | ΝΑΙ |  |  |
| Η πλατφόρμα λειτουργεί χωρίς την χρήση κάποιου 3ου plugin όπως Adobe Flash, Java Applet ή αντίστοιχο. | ΝΑΙ |  |  |
| Η χρήση της πλατφόρμας από τον χρήστη θα πρέπει να γίνεται σε μία φιλική εφαρμογή, web based με την χρήση ενιαίου Dashboard που δεν θα απαιτεί διαρκή επαναφόρτωση της σελίδας και με φόρτωση της σελίδας με όλα τα δεδομένα από το πρώτο άνοιγμα (first load). | ΝΑΙ |  |  |
| Απαιτήσεις δεδομένων |  |  |  |
| Όλα τα δεδομένα συγκεντρώνονται και επεξεργάζονται σε πραγματικό χρόνο. | ΝΑΙ |  |  |
| Το data storage μπορεί να επεξεργαστεί εκατομμύρια εγγραφές/ ημέρα. | ΝΑΙ |  |  |
| Το data storage είναι ικανό να αποθηκεύσει οποιαδήποτε επιπρόσθετα metadata για τις υφιστάμενες εγγραφές χωρίς να τροποποιείται η δομή τους. | ΝΑΙ |  |  |
| Το data storage διαχωρίζεται σε on-line data storage, off-line data storage και pre-computed statistical data storage. | ΝΑΙ |  |  |
| Η πλατφόρμα μετατρέπει περιοδικά όλα τα pre-computed στατιστικά δεδομένα data σε SQL-based βάση δεδομένων για μεγαλύτερη ανάλυση με χρήση Business Intelligence | ΝΑΙ |  |  |
| Περιβάλλον πλατφόρμας |  |  |  |
| Η πλατφόρμα θα πρέπει να μπορεί να εγκατασταθεί εξυπηρετητές με λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows ή ισοδύναμα | ΝΑΙ |  |  |
| Όλα τα HTTP/HTTPS services που είναι τμήματα της πλατφόρμας θα πρέπει να είναι σχεδιασμένα ώστε να «τρέχουν» σε Microsoft Internet Information servers (IIS) ή ισοδύναμα. | ΝΑΙ |  |  |
| Τα events θα πρέπει να αποθηκεύονται σε βάση δεδομένων MongoDB | ΝΑΙ |  |  |
| Για την επεξεργασία των δεδομένων θα πρέπει να χρησιμοποιείται Microsoft SQL server ή ισοδύναμος. | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύνολο του περιβάλλοντος (interface) θα είναι στα ελληνικά | ΝΑΙ |  |  |
| Αναφορές |  |  |  |
| Ο προσφέρων την λύση μπορεί να αποδείξει ότι η πλατφόρμα έχει αναπτυχθεί από αυτόν ή έχει την άδεια να την μεταπουλά για την Ελλάδα. | ΝΑΙ |  |  |

## Διαδικτυακή Πύλη προβολής δεδομένων έξυπνης πόλης

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Παρέχει ενημέρωση για Διαχείριση θέσεων στάθμευσης – Έξυπνη στάθμευση Υποδομές εγκατάστασης σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης (WiFi) Την πληρότητα κάδων Σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων | ΝΑΙ |  |  |
| Ο ανάδοχος περιγράφει στην τεχνική του προσφορά μία σχεδιαστική πρόταση με 2 mock ups με βάση την οποία οι παραπάνω πληροφορίες θα μπορούν να παρουσιαστούν στην πύλη. | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύνολο του πηγαίου κώδικα που θα παραχθεί στα πλαίσια των υπηρεσιών υλοποίησης λογισμικού στο συγκεκριμένο έργο αποκλειστικά, θα αποτελεί παραδοτέο του έργου, θα συνοδεύεται από αναλυτική τεκμηρίωση και θα διατίθεται με άδεια που θα επιτρέπει την περαιτέρω χρήση του από το φορέα | ΝΑΙ |  |  |

## Mobile Εφαρμογή ενημέρωσης για τις υπηρεσίες έξυπνης πόλης (Android & iOS)

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Οι πολίτες και οι επισκέπτες του Δήμου θα ενημερώνονται για υπηρεσίες με χρήση γεωγραφικών υποβάθρων, αλλά και χρήση του συστήματος εντοπισμού θέσης του κινητού (GPS) | ΝΑΙ |  |  |
| Η εφαρμογή επιτρέπει την πρόσβαση από κατάλληλες φορητές συσκευές (smart phones, tablets, κτλ.) με λειτουργικό Android και iOS | ΝΑΙ |  |  |
| Η εφαρμογή παρέχει πολυγλωσσικό περιβάλλον στα Ελληνικά και Αγγλικά | ΝΑΙ |  |  |
| Η εφαρμογή υποστηρίζει την δημιουργία και καταχώρηση προφίλ χρήστη | ΝΑΙ |  |  |
| Η εφαρμογή περιέχει και ενσωματωμένο οδηγό πόλης (city guide) για την περιοχή του Δήμου με τουλάχιστον 30 σημεία ενδιαφέροντος, ο οποίος θα μπορεί να χρησιμοποιείται και off line από τους χρήστες (χωρίς να χρειάζεται σύνδεση με το διαδίκτυο). | ΝΑΙ |  |  |
| Η εφαρμογή παρέχει APΙ για την διασύνδεση με υφιστάμενα συστήματα/ εφαρμογές του δήμου από τα οποία θα συλλέγει δεδομένα όπως την υφιστάμενη διαδικτυακή πύλη του Δήμου | ΝΑΙ |  |  |
| Η εφαρμογή θα προσφέρει πληροφορίες για: Α) τους φορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων Β) την πληρότητα των κάδων για την γειτονιά του πολίτη (εφόσον έχει κάδους με αισθητήρες στην γειτονιά του) λαμβάνοντας τα δεδομένα από την Εφαρμογή ελέγχου πληρότητας κάδων (σε κάδους ανακύκλωσης). Γ) τις διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης Δ) τα διάθεσιμα WIFI hotspots | ΝΑΙ |  |  |
| Κατά την διάρκεια υλοποίησης του έργου ο Ανάδοχος θα κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες με ίδια μέσα ώστε να ανέβει η mobile εφαρμογή στα Apple App Store και Google Play Store | ΝΑΙ |  |  |
| Ο υποψήφιος ανάδοχος να παρουσιάζει τουλάχιστον δύο (2) διαφορετικές σχεδιαστικές προτάσεις (mock-ups) για τις παραπάνω λειτουργίες. Οι εναλλακτικές θα βαθμολογηθούν όσον αφορά την αισθητική και χρηστικότητα τους. Για λόγους πληρότητας θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν λογότυπα του Δήμου | ΝΑΙ |  |  |
| Ο ανάδοχος παρουσιάζει δύο (2) σενάρια χρήσης της mobile εφαρμογής, με πλήρη ανάλυση των βημάτων και των επιλογών του χρήστη. | ΝΑΙ |  |  |
| Ο υποψήφιος παρουσιάζει επί ποινή αποκλεισμού στην Τεχνική του Προσφορά ένα mobile app από εγκατεστημένο σύστημα στο οποίο θα προβάλλονται δεδομένα έξυπνης πόλης, αιτημάτων και δεδομένων πληρότητας κάδων για δημότες. Η εφαρμογή θα πρέπει να είναι δημοσιευμένη στο Google Play και στο Apple Store (να δοθούν τα σχετικά URLs) | ΝΑΙ |  |  |

## Υπόγειος εξοπλισμός ανίχνευσης κατειλημμένης θέσης στάθμευσης

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Τεμάχια | 50 |  |  |
| Μοντέλο | Να αναφερθεί |  |  |
| Ασύρματοι μαγνητικοί αισθητήρες για εγκατάσταση κάτω από το οδόστρωμα | ΝΑΙ |  |  |
| Διαστάσεις αισθητήρων | Να αναφερθεί |  |  |
| Οι προσφερόμενοι αισθητήρες να λειτουργούν με μπαταρία λιθίου η οποία να εξασφαλίζει αυτονομία τουλάχιστον 5 ετών | ΝΑΙ |  |  |
| Οι προσφερόμενοι αισθητήρες να είναι τεχνολογίας ultra low power. Να αναφερθεί η μέγιστη κατανάλωση | ΝΑΙ |  |  |
| Τεχνολογία επικοινωνίας LoRaWan ή RF ή ΝΒΙοΤ ή αντίστοιχο πρωτόκολλο | ΝΑΙ |  |  |
| Πλήρης υποστήριξη πρωτοκόλλου LoRaWAN ή ΝΒΙοΤ ή RF ή αντίστοιχο | NAI |  |  |
| Ανθεκτική αντιβανδαλιστική κατασκευή με προστασία τουλάχιστον IP68 | ΝΑΙ |  |  |
| Ακτίνα μετάδοσης σήματος | Έως 500μ |  |  |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -30 .. +70 |  |  |
| Η διάσταση του αισθητήρα που τοποθετείται εντός του οδοστρώματος, να μην υπερβαίνει τα 100mm με μέγιστη διάσταση διαμέτρου της τρύπας 120mm. | ΝΑΙ |  |  |
| Οι αισθητήρες να παρέχουν λειτουργικότητα αλλαγής των παραμέτρων λειτουργίας τους over the air, χωρίς να απαιτείται κανενός είδους φυσική επέμβαση μετά την εγκατάσταση τους | ΝΑΙ |  |  |
| Το ποσοστό επιτυχούς ανίχνευσης οχήματος να είναι >90% ακόμα και σε περιοχές με πολλά μεταλλικά αντικείμενα (σωληνώσεις, κλπ.) | ΝΑΙ |  |  |
| Βάθος εγκατάστασης του εξοπλισμού | Να αναφερθεί |  |  |
| Υποβάλλεται δείγμα του αισθητήρα με τον φυσικό φάκελο | ΝΑΙ |  |  |
| Να είναι κατασκευασμένο για λειτουργία σε εξωτερικούς χώρους με αντοχές σε συνθήκες υγρασίας 0 – 100% | ΝΑΙ |  |  |
| CE | NAI |  |  |

## Πινακίδες πληροφόρησης για κατάσταση θέσεων στάθμευσης

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Τεμάχια | 2 |  |  |
| Μοντέλο | Να αναφερθεί |  |  |
| H πινακίδα θα είναι πληροφοριακή, τεχνολογίας LED. Στο πάνω μέρος της η πινακίδας αναγράφονται τα στοιχεία του Δήμου και «ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ» ενώ στο κάτω μέρος αναγράφονται αριστερά τα ονόματα των οδών και δεξιά απεικονίζονται ηλεκτρονικά οι αριθμοί των διαθέσιμων θέσεων στάθμευσης. | ΝΑΙ |  |  |
| Τα σταθερά μέρη της πινακίδας είναι φωτιζόμενα τη νύχτα | ΝΑΙ |  |  |
| Εξωτερικού χώρου, μονής όψης | ΝΑΙ |  |  |
| Τεχνολογίας LED | NAI |  |  |
| Χρώμα LED: Amber 590nm, Τύπος LED AllnGaP 5mm oval lamp, υψηλής φωτεινότητας | NAI |  |  |
| Εξωτερικές Διαστάσεις (ΠχΥχ B) περίπου 1000x 900 x 150 mm | NAI |  |  |
| Διαστάσεις Ηλεκτρονικού Μέρους περίπου 256 x 256mm | NAI |  |  |
| Υλικό Πλαισίου: Aλουμίνιο | ΝΑΙ |  |  |
| Προστασία Πλαισίου: IP64 | NAI |  |  |
| Δυνατότητα Απεικόνισης ελεύθερων θέσεων στάθμευσης ταυτόχρονα για 2 διαφορετικές οδούς. | ΝΑΙ |  |  |
| Ανάλυση Ηλεκτρονικού Μέρους γραμμής 16x16 pixels | NAI |  |  |
| Pixel Pitch: 16mm | NAI |  |  |
| LED'S ανά pixel: 1 | NAI |  |  |
| Στατική Οδήγηση LED 1:1 | NAI |  |  |
| Φωτεινότητα Οθόνης > 8000cd/m2 | NAI |  |  |
| Χρόνος Ζωής LED μεγαλύτερος από 100.000 ώρες λειτουργίας | NAI |  |  |
| Αυτόματη Ρύθμιση Φωτεινότητας/ Υψηλή ευκρίνεια όλο το 24h, ακόμα και σε μεγάλη ηλιοφάνεια | NAI |  |  |
| Διεπαφές Επικοινωνίας: GSM/GPRS modem. Η παροχή των συνδέσεων GPRS αποτελεί υποχρέωση του Φορέα. | NAI |  |  |
| Θερμοκρασία Λειτουργίας -15ο έως +60ο C | NAI |  |  |
| Μέγιστη Σχετική Υγρασία 95% | ΝΑΙ |  |  |
| Τροφοδοσία 100-240V (50Hz - 60Ηz) με ηλεκτρονική προστασία βραχυκυκλώματος και υπέρτασης Η παροχή τροφοδοσίας στο σημείο εγκατάστασης αποτελεί υποχρέωση του Φορέα. | NAI |  |  |
| CE Mark | ΝΑΙ |  |  |
| Εγκατάσταση και παράδοση των πινακίδων σε πλήρη λειτουργία, σε σημεία που θα υποδείξει ο Δήμος (με ιστό). Τα έξοδα εγκατάστασης, μεταφοράς βαρύνουν τον Ανάδοχο | ΝΑΙ |  |  |

## Μονάδα Συγκέντρωσης Δεδομένων Αισθητήρων (Gateways)

Σε περίπτωση που ο Οικονομικός Φορέας επιλέξει τεχνική λύση βασισμένη σε τεχνολογία NBIoT τότε ο Οικονομικός Φορέας θα παραδώσει την Μονάδα στην Αναθέτουσα Αρχή για μελλοντική χρήση

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Τεμάχια | 1 |  |  |
| Μοντέλο | Να αναφερθεί |  |  |
| Ανθεκτική αντιβανδαλιστική κατασκευή για λειτουργία σε εξωτερικό χώρο και κάτω από οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες (IP67 προστασία) | ΝΑΙ |  |  |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -20 °C.. +60°C |  |  |
| Πλήρης υποστήριξη πρωτοκόλλου LoRaWAN ή RF ή αντίστοιχου | NAI |  |  |
| Συμβατότητα με συσκευές LoRaWAN τύπου A,B,C | ΝΑΙ |  |  |
| Εξωτερική κεραία | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ |  |  |
| Να διαθέτει τροφοδοσία ρεύματος τουλάχιστον με τους παρακάτω τρόπους: Power over Ethernet (Max 30 Watts) ή 48VDC | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ |  |  |
| Εξωτερική κεραία 3G/4G εφόσον απαιτείται | ΝΑΙ |  |  |
| Δυνατότητα τοποθέτησης επιτοίχια ή σε στύλο | ΝΑΙ |  |  |

## Εξοπλισμός ασύρματου δικτύου ευρυζωνικής πρόσβασης (WiFi)

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Μονάδες δικτύου διανομής 2,4GHz Outdoor |  |  |  |
| Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο | ΝΑΙ |  |  |
| Αριθμός μονάδων | 20 |  |  |
| Λειτουργία 2,4/5GHz στις μονάδες διασύνδεσης κορμού | ΝΑΙ |  |  |
| Ταχύτητα Lan | 2 x 10/100/1000Mbps |  |  |
| WiFi πρότυπα | 802.11ac, 802.11n, 802.11a, 802.11b/g |  |  |
| Mounting Kit | ΝΑΙ |  |  |
| Κουμπί Reset | ΝΑΙ |  |  |
| Μέγιστη ενεργειακή κατανάλωση | <=9W |  |  |
| Max TX Power 2,4GHz 5,0GHz | >=22dBm >=22dBm |  |  |
| Power over Ethernet | ΝΑΙ |  |  |
| Power Supply | 48V, 0,5A PoE |  |  |
| Θερμοκρασία Λειτουργίας [°C] | -40 +70 |  |  |
| Υποστήριξη δικτύων τύπου Mesh | NAI |  |  |
| Χρήση | Εξωτερική |  |  |
| Πιστοποίηση | CE, FCC, IC |  |  |
| Περιλαμβάνεται όλος ο συμπληρωματικός εξοπλισμός για την εγκατάσταση (Ιστοί δαγκάνες για το ασύρματο δίκτυο, Καλώδιο UTP, Clips UTP) | ΝΑΙ |  |  |
| Μονάδες δικτύου διανομής 5GHz Outdoor |  |  |  |
| Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο | ΝΑΙ |  |  |
| Αριθμός μονάδων | 10 |  |  |
| Operating Frequency (Mhz) | >=5150 - <=5875 |  |  |
| RAM | >=64 MB |  |  |
| Ταχύτητα Lan | 10/100/1000Mbps |  |  |
| Gigabit Lan | ΝΑΙ |  |  |
| Mounting Kit | ΝΑΙ |  |  |
| Κουμπί Reset | ΝΑΙ |  |  |
| Μέγιστη ενεργειακή κατανάλωση | <=10W |  |  |
| Πιστοποίηση | CE, FCC, IC |  |  |
| Power over Ethernet | ΝΑΙ |  |  |
| Operating temperature [°C] | -40 +70 |  |  |
| Αντοχή σε ένταση αέρα | Έως 200km/h |  |  |
| Χρήση | Εξωτερική |  |  |
| Περιλαμβάνεται όλος ο συμπληρωματικός εξοπλισμός για την εγκατάσταση (Ιστοί δαγκάνες για το ασύρματο δίκτυο, Καλώδιο UTP, Clips UTP) | ΝΑΙ |  |  |
| Δρομολογητές τερματικού σημείου |  |  |  |
| Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο | ΝΑΙ |  |  |
| Αριθμός μονάδων | 10 |  |  |
| 10/100/1000 Ethernet ports | >2 |  |  |
| Voltage Monitor | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ |  |  |
| CPU temperature monitor | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ |  |  |
| Current Monitor | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ |  |  |
| USB ports | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ |  |  |
| SFP+ ports | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ |  |  |
| Serial port | NAI |  |  |
| USB Power Reset | NAI |  |  |
| Gateway συλλογής δεδομένων WiFi |  |  |  |
| Nα αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο | NAI |  |  |
| Aριθμός μονάδων | 2 |  |  |
| Επεξεργαστής | Quad-Core SoC |  |  |
| Μνήμη | 2GB DDR |  |  |
| Εσωτερική μνήμη αποθήκευσης | 16GB |  |  |
| Networking Interface | 10/100/1000 Ethernet Port |  |  |
| Power Method | PoE: 48 V 802.3af or Passive PoE (Pairs 4, 5+; 7, 8 Return) Micro-USB type C: 5V |  |  |
| Power Supply | 802.3af PoE or Micro- USB 5V, Minimum 1 A |  |  |
| Πιστοποίηση | CE, FCC, IC |  |  |

## Σύστημα Διαχείρισης Πληρότητας Κάδων

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Υποσύστημα Παρακολούθησης και Διαχείρισης πληρότητας |
| Κεντρικό σύστημα παρακολούθησης του επιπέδου πληρότητας σε πραγματικό χρόνο, παρέχοντας πληροφορίες για το σχεδιασμό της διαδρομής και τον προγραμματισμό της αποκομιδής και ένα προσαρμοσμένο στις ανάγκες του Δήμου περιβάλλον ειδοποίησης πληρότητας κάδων σε πραγματικό χρόνο με κανόνες ενημέρωσης | ΝΑΙ |  |  |
| Υποσύστημα ενημέρωσης πολιτών |
| Διαδικτυακή εφαρμογή στην οποία ο δημότης θα βλέπει την πληρότητα κάδου σε πραγματικό χρόνο ανά περιοχή καθώς και το ιστορικό πληρότητας ανά εβδομάδα και ημέρα για την περιοχή που ενδιαφέρεται | ΝΑΙ |  |  |
| Υποσύστημα ανάλυσης δεδομένων πληρότητας. |
| Εργαλείο ανάλυσης των δεδομένων πεδίου (στοιχεία πληρότητας) που θα επιτρέπει εύκολα τις σε βάθος μελέτες των ανεπεξέργαστων δεδομένων στον κάθε κάδο | ΝΑΙ |  |  |
| Υποστηρίζει την εξαγωγή δεδομένων από το Υποσύστημα Παρακολούθησης και Διαχείρισης πληρότητας, την εκτέλεση ανάλυσης για τα στοιχεία πληρότητας χωρίς χρήση στατιστικών πακέτων. | ΝΑΙ |  |  |
| Γενικά Χαρακτηριστικά |
| Πλήρως ελληνικοποιημένη έκδοση σε επίπεδο διαχείρισης και λειτουργίας (να δοθούν τα σχετικά Print screens επί ποινής αποκλεισμού) | ΝΑΙ |  |  |
| Χρήση SSL για την είσοδο των χρηστών στο σύστημα αλλά και κρυπτογράφηση όλων των επικοινωνιών μεταξύ της κάθε συσκευής τους συστήματος και του κεντρικού server | ΝΑΙ |  |  |
| H υπηρεσία θα είναι συνδροµητική για το διάστηµα έως το τέλος της εγγύησης καλής λειτουργίας | ΝΑΙ |  |  |
| Κεντρικό Dashboard για πλήρη εικόνα της κατάστασης του δικτύου με δυνατότητα να παρακολουθεί ο χρήστης απευθείας το επίπεδο πληρότητας σε κάθε απομακρυσμένο σημείο. Το σύστημα θα πρέπει να επιτρέπει την πλήρη ιεραρχία όλων των τοποθεσιών της περιοχής εφαρμογής. (να δοθούν τα σχετικά Print screens στην Τεχνική Προσφορά επί ποινής αποκλεισμού) | ΝΑΙ |  |  |
| Επιλογή σχεδιασμού της διαδρομής αποκομιδής με φιλικό προς τον χρήστη τρόπο. Οι διαδρομές θα πρέπει να μπορούν στη συνέχεια να προγραμματιστούν και να ανατίθενται σε οδηγούς για την ολοκλήρωση τους (να δοθούν τα σχετικά Print screens στην Τεχνική Προσφορά επί ποινής αποκλεισμού) | ΝΑΙ |  |  |
| Προβολή όλων των κάδων σε χάρτη (να δοθούν τα σχετικά Print screens στην Τεχνική Προσφορά επί ποινής αποκλεισμού) | ΝΑΙ |  |  |
| Προβολή όλων των κάδων σε λίστα (να δοθούν τα σχετικά Print screens επί ποινής αποκλεισμού) | ΝΑΙ |  |  |
| Οπτική περιγραφή της πληρότητας του κάδου με μπάρα και αναφορά του ποσοστού πληρότητας για ευκολία πλοήγησης (να δοθούν τα σχετικά Print screens στην Τεχνική Προσφορά επί ποινής αποκλεισμού) | ΝΑΙ |  |  |
| Προβολή όλων των κάδων σε λίστα με δυνατότητα συνοπτικής και αναλυτικής παρουσίασης/ προβολής (να δοθούν τα σχετικά Print screens στην Τεχνική Προσφορά επί ποινής αποκλεισμού) | ΝΑΙ |  |  |
| Δυνατότητα επιλογής με check box της ανανέωσης ή μη της σελίδας παρουσίασης των στοιχείων για τους κάδους σε πραγματικό χρόνο (να δοθούν τα σχετικά Print screens στην Τεχνική Προσφορά επί ποινής αποκλεισμού) | ΝΑΙ |  |  |
| Ομαδοποίηση των κάδων ανά κατηγορία και ανά περιοχή (να δοθούν τα σχετικά Print screens στην Τεχνική Προσφορά επί ποινής αποκλεισμού) | ΝΑΙ |  |  |
| Προβολή στατιστικών Σε χρονικό παράθυρο Με επιλογή εβδομάδας Με επιλογή μήνα Με επιλογή χρόνου Συνολικής ποσότητας που συλλέχθηκε Συνολικής ποσότητας/ ημέρα Βάρος/ κάδο/ ημέρα Αριθμός κενών κάδων Μέσος όρος ποσοστού πληρότητα/ ημέρα | ΝΑΙ |  |  |
| Ενημέρωση για συμβάντα/ ειδοποιήσεις σε email ή μέσω του συστήματος. Οι ειδοποιήσεις θα αφορούν: Χρόνο από την τελευταία αποκομιδή του κάδου Χρόνο από την τελευταία ανανέωση της συσκευής σε κάθε κάδο Συγκεκριμένη επιλογή 1 ώρα ή για 8 ώρες ή για 24 ώρες ή για οποιοδήποτε χρόνο | ΝΑΙ |  |  |
| Πληροφορία για την κατάσταση κάθε κάδου: Επίπεδο πληρότητας Τοποθεσία (με επιλογή GPS) Χρόνος τελευταίας αποκομιδής Θερμοκρασία Επίπεδο μπαταρίας Επίπεδο σήματος | ΝΑΙ |  |  |
| Ιστορική ανάλυση (reporting). Το σύστημα θα πρέπει να επιτρέπει της παρακολούθηση του επιπέδου πληρότητας των κάδων για όποιο διάστημα επιθυμεί ο χρήστης. Το σύστημα θα υποστηρίζει τη διατήρηση των ιστορικών αρχείων της χρήσης κάθε κάδου, την συντήρηση του, τις ειδοποιήσεις για να ληφθούν υπόψη σε αποφάσεις σχετικές με τη δρομολόγηση, τη χωρητικότητα του κάδου, την κατανομή των κάδων στο δίκτυο και τις μελλοντικές επενδύσεις σε αγορά εξοπλισμού νέων κάδων. | ΝΑΙ |  |  |
| Φιλικό περιβάλλον χρήσης. | ΝΑΙ |  |  |
| Δυνατότητα δημιουργίας δρομολογίου με σύνδεση πολλών κάδων και ανάθεση σε όχημα ή/και οδηγό/ χρήση. Σε κάθε δρομολόγιο θα μπορεί να εισάγει ο χρήστης χρόνο έναρξης δρομολογίου, σημείο αφετηρίας, πρώτο κάδο, εκτιμώμενο χρόνο ολοκλήρωσης δρομολογίου καθώς και τον τελευταίο κάδο. | ΝΑΙ |  |  |
| Παρουσίαση δρομολογίων ανά χρήστη/ ανά ημέρα ή/και ανά μήνα με την μορφή ημερολογίου (να δοθούν τα σχετικά Print screens στην Τεχνική Προσφορά) | ΝΑΙ |  |  |
| Δημιουργία διαδρομής με ανάθεση σε όχημα και οδηγό με πλήρη αλληλουχία κάδων | ΝΑΙ |  |  |
| Δημιουργία διαδρομής με εκτιμώμενο χρόνο ανά κάδο | ΝΑΙ |  |  |
| Δυνατότητα εισαγωγής κάθε είδους κάδου (πλαστικό, μεταλλικό, με 2 τροχούς, με 4 τροχούς, υπόγειους, για ύφασμα, για γυαλί, ανακύκλωσης κτλ) | ΝΑΙ |  |  |
| Δυνατότητα επεξεργασίας και περιγραφής κάθε τύπου κάδου | ΝΑΙ |  |  |
| Δυνατότητα ανάθεσης εργασιών σε χρήστη και όχημα ανά δρομολόγιο και ανά ημέρα | ΝΑΙ |  |  |
| Δυνατότητα εκτύπωση φύλλου πορείας για κάθε δρομολόγιο ή/ και οδηγό | ΝΑΙ |  |  |
| Δυνατότητα περιγραφής οχήματος με στοιχεία, τύπο καυσίμου, ωφέλιμο φορτίο και στοιχεία κατανάλωσης | ΝΑΙ |  |  |
| Δυνατότητα διαχείρισης οχημάτων τόσο του Δήμου όσο και ιδιωτών (αναδόχων) | ΝΑΙ |  |  |
| Εξαγωγή δεδομένων σε χρονικό παράθυρο | ΝΑΙ |  |  |
| Εξαγωγή δεδομένων ανά τύπο κάδου | ΝΑΙ |  |  |
| Εξαγωγή δεδομένων σε excel | ΝΑΙ |  |  |
| Φιλτράρισμα όλων των δεδομένων με διάφορα κριτήρια | ΝΑΙ |  |  |
| Δυνατότητα υποστήριξης αναζήτησης μέσα στο σύστημα σε κάθε είδους λειτουργία ημερολογίου (να δοθούν τα σχετικά Print screens στην Τεχνική Προσφορά) | ΝΑΙ |  |  |
| Διαχείριση χρηστών και ρόλων μέσα από την πλατφόρμα (απεριόριστο αριθμό χρηστών) | ΝΑΙ |  |  |
| Δημιουργία API key για χρήση σε εξωτερικά συστήματα | ΝΑΙ |  |  |
| Οι υποψήφιοι ανάδοχοι παρουσιάζουν επί ποινή αποκλεισμού Print Screen από μία τουλάχιστον εγκατάσταση αντίστοιχου συστήματος σε ελληνικό Δήμο με παρουσίαση του λογισμικού διαχείρισης αισθητήρων αλλά και το κεντρικό Portal για του Δημότες. | ΝΑΙ |  |  |
| Προβολή ειδοποιήσεων σε κεντρικό μενού για ευκολία του χρήστη στην διαχείριση της πλατφόρμας | ΝΑΙ |  |  |
| Κεντρικό dashboard με προβολή των κάδων ανά περιοχή και των σημαντικότερων events για κάθε περιοχή ή κάδο | ΝΑΙ |  |  |

## Εξοπλισμός ελέγχου πληρότητας κάδων

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Μοντέλο | Να αναφερθεί |  |  |
| Κατασκευαστής | Να αναφερθεί |  |  |
| Καταλληλότητα σε διαθέσιμους κάδους | Κατάλληλος αισθητήρας για κάδο με ανοιγόμενο επίπεδο καπάκι. |  |  |
| Ο αισθητήρας περιλαμβάνει μεταλλική/ πλαστική βάση στήριξης | ΝΑΙ |  |  |
| Πληροφορίες για κατάσταση κάδου | Ο αισθητήρας συλλέγει πληροφορίες για: Ακριβεία πληρότητας με ποσοστό ≤5 Τοποθεσία με επιλογή GPS Θερμοκρασία κάδου (εσωτερική) Κατάσταση μπαταρίας Ενημέρωση για ανατροπή του κάδου Ενημέρωση για φωτιά στο κάδο |  |  |
| Τύπος Αισθητήρα | Μέτρηση απόστασης με υπερήχους Αδιάβροχος αισθητήρας |  |  |
| Εύρος θερμοκρασιακής λειτουργίας | -30oC μέχρι +70oC |  |  |
| Εύρος Βάθους | 5cm – 10 m |  |  |
| IK10 | NAI |  |  |
| IP67 | NAI |  |  |
| Πιστοποιήσεις αισθητήρα | NAI |  |  |
| Aντικαταστάσιμες μπαταρίες | 4 έτη @ 2 αναγνώσεις |  |  |
| Κεραία Αισθητήρα | Εσωτερική |  |  |
| Διαστάσεις αισθητήρα (mm) | Να αναφερθούν |  |  |
| Μετάδοση δεδοµένων Ασύρµατη επικοινωνία | Cat-M1, NB-IoT, Sigfox, LoRaWAN |  |  |
| Εγχειρίδια χρήσης | Να συνοδεύεται από αναλυτικό εγχειρίδιο χρήσης και να υποβληθεί στην προσφορά του αναδόχου |  |  |
| Εγγύηση | Εγγύηση καλής λειτουργίας 1 έτους από την ηµεροµηνία παράδοσης. |  |  |
| Παράδοση/Εγκατάσταση | Οι αισθητήρες θα πρέπει να παραδοθούν έτοιμοι προς λειτουργία πάνω σε κάδους που θα υποδείξει το προσωπικό του εργαστηρίου. Η ευθύνη λειτουργίας των υπό παράδοση αισθητήρων βαραίνει τον προμηθευτή. |  |  |
| Τεμάχια | 50 |  |  |
| Να δοθεί δείγμα του αισθητήρα εντός τριών (3) ημερών από ημερομηνία υποβολής προσφοράς | ΝΑΙ |  |  |

## Σύστημα ηλεκτρικής φόρτισης οχημάτων

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Σταθμός φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (συμπεριλαμβάνεται δρομολογητής επικοινωνίας) |  |  |  |
| Tριφασική παροχή 400 V AC σύμφωνα με το πρότυπο IEC 62196 | ΝΑΙ |  |  |
| ελάχιστη ισχύ φόρτισης 7 kW στην υποδοχή | ΝΑΙ |  |  |
| Αντοχή στις καιρικές συνθήκες και βανδαλισμούς | ΝΑΙ |  |  |
| Ένδειξη κατανάλωσης ισχύος LED | ΝΑΙ |  |  |
| Διαρκή φωτισμό LED | ΝΑΙ |  |  |
| Πόρτα εμπρός με κλειδαριά ( για λόγους ασφαλείας ) | ΝΑΙ |  |  |
| Ψηφιακός μετρητής ηλεκτρικής ενέργειας | ΝΑΙ |  |  |
| Τμήματα που θα παρέχουν προστασία υπερφόρτωσης και διαφορικής προστασίας | ΝΑΙ |  |  |
| Συνδεδεμένο με δίκτυο TN‐S ή TN‐C, 400 V, 63 A, 50Hz | ΝΑΙ |  |  |
| Βαθμό προστασίας IP 66 σύμφωνα με το πρότυπο EN 60529 | ΝΑΙ |  |  |
| Θερμοκρασία λειτουργίας από ‐40 ° C έως 80 ° C | ΝΑΙ |  |  |
| CE | ΝΑΙ |  |  |
| Εγκατάσταση σε τοίχο | ΝΑΙ |  |  |
| Μαζί με τους σταθμούς φόρτισης θα διατεθεί και υποσύστημα (λογισμικό) για τη χρήση από τους Πολίτες | ΝΑΙ |  |  |
| Το λογισμικό αυτό θα ενσωματωθεί στο Mobile app που θα κατασκευαστεί στο πλαίσιο του έργου για τις υπηρεσίες έξυπνης βιώσιμης κινητικότητας (Android & iOS). | ΝΑΙ |  |  |
| Θα υλοποιηθούν υπηρεσίες παραμετροποίησης και σύνδεσης των σταθμών φόρτισης με την πλατφόρμα διαχείρισης-εγκατάστασης σταθμών φόρτισης | ΝΑΙ |  |  |
| Τεμάχια | 4 |  |  |
| Σταθμός φόρτισης 2 ηλεκτρικών οχημάτων (αποκλειστική χρήση από Δήμο) |  |  |  |
| Ένας Σταθμός φόρτισης 2 ηλεκτρικών οχημάτων (συμπεριλαμβάνεται δρομολογητής επικοινωνίας & βάση θεμελίωσης) | ΝΑΙ |  |  |
| Tριφασική παροχή 400 V AC σύμφωνα με το πρότυπο IEC 62196 | ΝΑΙ |  |  |
| Αντοχή στις καιρικές συνθήκες και βανδαλισμούς | ΝΑΙ |  |  |
| Πόρτα εμπρός με κλειδαριά ( για λόγους ασφαλείας ) | ΝΑΙ |  |  |
| Τμήματα που θα παρέχουν προστασία υπερφόρτωσης και διαφορικής προστασίας RCD 30mA Type A + 6mA DC | ΝΑΙ |  |  |
| Βαθμό προστασίας IP 54 σύμφωνα με το πρότυπο EN 60529 | ΝΑΙ |  |  |
| Θερμοκρασία λειτουργίας από ‐30 ° C έως 50 ° C | ΝΑΙ |  |  |
| CE EN/IEC 61851-1:2017, EN/IEC 61851-21-2: 2018 | ΝΑΙ |  |  |
| Ταυτόχρονη φορτισή 2 αυτοκινήτων με 22kW | ΝΑΙ |  |  |
| WLAN επικοινωνία και επικοινωνία GSM (4G) σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές | ΝΑΙ |  |  |
| Θα διαθέτει μετρητή ενέργειας πιστοποιημένο κατά MID για την τιμολόγηση της κατανάλωσης ενέργειας και μετρητή κατανάλωσης ενέργειας των οχημάτων του Δήμου σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές | ΝΑΙ |  |  |
| Θα διαθέτει λειτουργία ταυτοποίησης χρηστών (RFID) | ΝΑΙ |  |  |
| Θα διαθέτει ανοιχτό πρωτόκολλο επικοινωνίας OCPP (Open Charge Point Protocol) ΜΕ CMS για παρακολούθηση κατάστασης, κατανάλωσης κ.λπ. | ΝΑΙ |  |  |
| Διαστάσεις φορτιστή ΕΩΣ 1200*300*240χιλ | ΝΑΙ |  |  |
| Βάρος φορτιστή ΕΩΣ 27 ΚΙΛΆ | ΝΑΙ |  |  |
| Ο επιδαπέδιος σταθόςί φόρτισης θα είναι εγκατεστημένος σε μια σταθερή βάση από σκυρόδεμα | ΝΑΙ |  |  |
| Μαζί με τον σταθμό φόρτισης θα διατεθεί και υποσύστημα (λογισμικό) για τη χρήση από τους Πολίτες | ΝΑΙ |  |  |
| Το λογισμικό αυτό θα ενσωματωθεί στο Mobile app που θα κατασκευαστεί στο πλαίσιο του έργου για τις υπηρεσίες έξυπνης βιώσιμης κινητικότητας (Android & iOS). | ΝΑΙ |  |  |
| Θα υλοποιηθούν υπηρεσίες παραμετροποίησης και σύνδεσης των σταθμών φόρτισης με την πλατφόρμα διαχείρισης-εγκατάστασης σταθμών φόρτισης | ΝΑΙ |  |  |
| Τεμάχια | 1 |  |  |