###### ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΟΜΑΔΑ Α: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΥΠΟΕΡΓΟ 5)

Κωδικός CPV:

34928471-0 «Εξοπλισμός πινακίδων σήμανσης»

34946240-4 «Καθίσματα και υλικό στερέωσης καθισμάτων»

34928400-2 «Αστικός εξοπλισμός»

Ι. Πινακίδες βαδίσματος

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Η πινακίδα θα είναι κατασκευασμένη από στύλο αλουμινίου πάνω στον οποίο θα προσαρμόζονται μεταλλικές λαμαρίνες ή αλουμίνιο, προσανατολισμού ψηφιακά εκτυπωμένη με πληροφορίες, αναρτήσεις. |  |  |  |
| 2 | Η ψηφιακή εκτύπωση θα γίνεται απευθείας επάνω στο υλικό και όχι σε μορφή αυτοκόλλητης μεμβράνης, προσφέροντας μεγαλύτερη αντοχή και διάρκεια στον χρόνο. Η εκτύπωση θα φέρει φίλτρα UV για προστασία των χρωμάτων από την έντονη ηλιοφάνεια. |  |  |  |
| 3 | Ο στύλος θα είναι σύνθετης κατασκευής αποτελούμενη από στοιχεία αλουμινίου και σύνθετου υλικού πλήρωσης (WPC). Ο στύλος θα έχει διατομή 100Χ100Χ2000mm με καμπυλωμένες εξωτερικές ακμές. Η διατομή του αλουμινίου θα έχει σχήμα σταυρού πάχους 3mm και θα αποτελείται από τέσσερις θήκες πολυμορφικού σχήματος σχηματισμένες από 2 τετράγωνα που μοιράζονται την μία γωνία διάστασης 25Χ25mm και 37Χ37mm αντίστοιχα στις οποίες προσαρμόζονται συρταρωτά τέσσερα κομμάτια από συνθετικό υλικό πλήρωσης με καμπυλωτές ακμές για προστασία από οποιαδήποτε πρόσκρουση και τέσσερις θήκες τετράγωνου σχήματος εξωτερικής διάστασης 23Χ23mm οι οποίες γεμίζουν και αυτές συρταρωτά με τέσσερα κομμάτια συνθετικού υλικού πλήρωσης. Η διατομή αλουμινίου θα έχει επίστρωση με ηλεκτροστατική βαφή για αποφυγή οποιασδήποτε διάβρωσης και θα καλύπτεται με καπάκι αλουμινίου. Το σύνθετο υλικό πλήρωσης των τετραγώνων αλουμινίου θα παράγεται με την τεχνική εξώθησης και θα προστατεύεται από την υπεριώδη ακτινοβολία παρέχοντας στον στύλο αντοχή και διάρκεια στον χρόνο. |  |  |  |
| 4 | Ο στύλος θα συνδέεται με το έδαφος με τη χρήση είτε επιφανειακά τοποθετημένων με γαλβανισμένες βάσεις ή με γαλβανισμένες οπές στήριξης. |  |  |  |

ΙΙ. Κάδος απορριμμάτων (γαλβανιζέ)

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ο κάδος θα αποτελείται από μια κολώνα, έναν κάδο απορριμμάτων στρογγυλό , μια φλάτζα στερέωσης και διακοσμητική σφαίρα. |  |  |  |
| 2 | H κολώνα θα είναι μεταλλική διατομής 8Χ8Χ107cm και στο πάνω μέρος θα φέρει στρόγγυλο διάκοσμο. Το τελικό ύψος της κολώνας μαζί με τον διάκοσμο θα είναι 120cm. Απάνω στην μεταλλική κολώνα θα προσαρμόζεται ο κάδος απορριμμάτων κυλινδρικού σχήματος από λαμαρίνα σε απόσταση 56cm από το κάτω μέρος της. |  |  |  |
| 3 | Ο κάδος απορριμμάτων θα έχει εξωτερική διάμετρο 33,5cm και ύψος 51cm. |  |  |  |
| 4 | Περιμετρικά και καθ΄ όλο το ύψος του θα φέρει ομοιόμορφα χαραγμένες σε ίσες αποστάσεις (7) οπές 1cm διακοσμητικές κομμένες με ακρίβεια σε ρομποτικό μηχάνημα CNC κοπής μετάλλου. |  |  |  |
| 5 | Εσωτερικά θα φέρει γαλβανιζέ δεύτερο μεταλλικό κάδο από λαμαρίνα αποσπώμενο για την τοποθέτηση της σακούλας απορριμμάτων. Ο εσωτερικός κάδος θα έχει διάσταση 45cm ύψος Χ 28,5διάμετρο και φέρει δύο χειρολαβές |  |  |  |
| 6 | Ο εσωτερικός κάδος θα προσαρμόζεται επάνω σε ειδική βάση πολυαιθυλενίου χαμηλής πυκνότητας διαμέτρου Φ27cm και πάχους 85μμ. Η βάση θα είναι διάσπαρτη με εκατοντάδες οπές διαμέτρου 7,80 mm για να επιτρέψει στο νερό να περάσει. |  |  |  |
| 7 | Η βάση θα παράγεται από χύτευση με έγχυση που προσφέρει αντοχή και αντίσταση καθ 'όλη τη διάρκεια των ετών. Η βάση θα τοποθετείται εντός του εξωτερικού κάδου πάνω στην οποία προσαρμόζεται ο εσωτερικός κάδος και θα προσφέρει μεγαλύτερη αποστράγγιση στον κάδο, θα έχει αντιμικροβιακή προστασία και θα επιτυγχάνεται καλύτερος αερισμός στο εσωτερικό του. |  |  |  |
| 8 | Στο κάτω μέρος της κολώνας θα φέρει μεταλλική στρογγυλή φλάτζα τοποθέτησης με 4 οπές |  |  |  |
| 9 | Στο χείλος και στο κάτω μέρος θα φέρει δαχτυλίδι για την αποφυγή τραυματισμών |  |  |  |
| 10 | Όλα τα εξωτερικά μεταλλικά στοιχεία θα έχουν περαστεί με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας με χρώματα μη τοξικά που προσφέρει μεγαλύτερη προστασία και αντοχή στο μέταλλο. |  |  |  |

ΙIΙ. Προστατευτικά κάδων (ΒΟΧ)

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Γενική εξωτερική διάσταση: Μήκος: 1320mm (+/- 10%) Πλάτος: 1100mm (+/- 10%) ύψος: 1350mm (+/- 10%) |  |  |  |
| 2 | Ειδικό μεταλλικό κάλυμμα σχήματος ‘Π’ για πλαστικό ή μεταλλικό κάδο απορριμμάτων πεζοδρομίου. Το κάλυμμα θα προορίζεται για κάδο πεζοδρομίου ενδεικτικής διάστασης 1380Χ1060Χ1280(Υ) και θα είναι κατασκευασμένο από λαμαρίνα ή αλουμίνιο περίπου 2mm. |  |  |  |
| 3 | Η λαμαρίνα θα είναι βαμμένη ηλεκτροστατικά με πούδρα για μεγαλύτερη αντοχή και διάρκεια του μετάλλου στον χρόνο και θα φέρει εσωτερικά ενισχυμένο κιγκλίδωμα στο πίσω μέρος και στα πλαϊνά με σκοπό να έχει τεράστια αντοχή στους κραδασμούς, στα χτυπήματα και στους βανδαλισμούς. |  |  |  |
| 4 | Εξωτερικά η όλη κατασκευή θα φέρει θεματική ψηφιακή εκτύπωση με ειδικό σύστημα αντιγκράφιτι και ειδική αντιβακτηριακή βαφή |  |  |  |
| 5 | Το κάλυμμα θα στηρίζεται σε τέσσερις (4) κολώνες μεταλλικού κοιλοδοκού διατομής 80Χ80mm και θα φέρει πλαίσια από μεταλλικό κοιλοδοκό διατομής 40Χ40mm. |  |  |  |
| 6 | Τα κιγκλιδώματα θα κατασκευάζονται από μασίφ μέταλλο διατομής 14Χ14mm ενώ στην βάση θα φέρει λαμαρίνα πάχους 3mm η οποία θα δημιουργεί ράμπα εισόδου-εξόδου για τον κάδο και ειδικές εσοχές στις διατάξεις των μπροστινών και των πίσω ροδών διατηρώντας τον κάδο σταθερό στη θέση του |  |  |  |
| 7 | Όλα τα μεταλλικά μέρη του καλύμματος θα είναι βαμμένα ηλεκτροστατικά με πούδρα για μεγαλύτερη προστασία του μετάλλου στο χρόνο. |  |  |  |

IV. Γλάστρα φύτευσης

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Η μεταλλική ζαρτινιέρα θα είναι διάστασης 100(Μ)x40(Π)x40(Υ)εκ. κατασκευασμένη από λαμαρίνα πάχους 1mm “DCP” διαμορφωμένη κατάλληλα ώστε να επιτυγχάνεται η στεγανότητα της ζαρτινιέρας |  |  |  |
| 2 | Η ζαρτινιέρα παραλληλόγραμμους σχήματος θα φέρει εξωτερικά κολλητά στον κύριο κορμό της, λαμαρίνα πάχους 1mm “DCP” χαραγμένη και κομμένη σε ειδικό μηχάνημα cnc ρομποτικά για την διασφάλιση της ακρίβειας και τον σχεδιασμό ειδικού διακοσμητικού μοτίβου ακανόνιστων σχημάτων. Υπάρχει δυνατότητα επιλογής διαφορετικού χρωματισμού της ζαρτινιέρας με τον εξωτερικό μεταλλικό διάκοσμο. |  |  |  |
| 3 | Όλα τα μεταλλικά μέρη θα είναι βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας για την μεγαλύτερη αντοχή και διάρκεια του μετάλλου στον χρόνο |  |  |  |

V. Καθιστικά με χαλύβδινο σκελετό και δοκίδες σύνθετης ξυλείας

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ∆ιαστάσεις: Ύψος: 700 mm Πλάτος: 580 mm |  |  |  |
| 2 | Το καθιστικό παγκάκι παραδοσιακής μορφής θα είναι ενδεικτικών διαστάσεων 58x180x70(Υ)cm περίπου. Το ξύλινο τμήμα (πλάτη-κάθισμα) θα αποτελείται από δέκα ξύλα ενδεικτικής διατομής 6,5x4,5cm, και θα στηρίζεται σε δύο βάσεις κατασκευασμένες από χυτοσίδηρο |  |  |  |
| 3 | Οι βάσεις θα είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε με την τοποθέτηση των ξύλων, το τελικό σχήμα να είναι ανατομικό (καμπύλο). Τα ξύλινα μέρη θα κατασκευάζονται από πεύκη αρκτικού κύκλου (σουηδική), υγρασίας 10- 12% και θα είναι επεξεργασμένα, ώστε οι ακμές τους να είναι στρογγυλευμένες και η επιφάνεια τους λεία. |  |  |  |
| 4 | Επίσης βάφονται με υδατοδιαλυτά, μη τοξικά, μη αναφλέξιμα χρώματα κατάλληλα για εξωτερική χρήση |  |  |  |
| 5 | Αναλόγως τα μεταλλικά μη ανοξείδωτα μέρη θα είναι βαμμένα ηλεκτροστατικά ή θα είναι γαλβανιζέ |  |  |  |