###### ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΟΜΑΔΑ Β: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΙΑΚΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ (ΠΑΓΚΑΚΙΑ) (ΥΠΟΕΡΓΟ 9)

Κωδικός CPV:  34946240-4 «Καθίσματα και υλικό στερέωσης καθισμάτων»

Ι. Ηλιακά παγκάκια

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ενεργειακά αυτόνομος, αστικός, πολυλειτουργικός σταθμός ανάπαυσης, σύγχρονων τεχνολογικών παροχών. Διαστάσεις: Μήκος: 1600mm Πλάτος: 475mm Ύψος: 505mm |  |  |  |
| 2 | Καθιστικό στοιχείο εξωτερικού χώρου με ηλιακά φωτοβολταϊκά πάνελ και έξυπνες δυνατότητες, το οποίο κατά την διάρκεια της ανάπαυσης προσφέρει δωρεάν φόρτιση (2 θύρες USB υψηλής ταχύτητας, μία σε κάθε πλευρά του καθιστικού και 2 θέσεις ασύρματης φόρτισης στα δύο άκρα της έδρας) ηλεκτρονικών συσκευών και πρόσβαση στο internet μέσω wifi 4G με ταχύτητα μέχρι 150Μps. |  |  |  |
| 3 | To καθιστικό περιλαμβάνει: - 2 θύρες φόρτισης ενσύρματες υψηλής ταχύτητας - 2 θύρες φόρτισης ασύρματες υψηλής ταχύτητας - Θέση για κάρτα sim - Hχείο ασύρματο με Bluetooth τεχνολογία (5V-500MA) - Φωτισμό LED - Ηλιακό πάνελ (12V,80W) - Μπαταρία (12V,55AH) |  |  |  |
| 4 | Το καθιστικό αυτό στοιχείο δύναται να συνδεθεί με αντίστοιχα σε ένα δίκτυο πόλης ώστε ο κάθε πολίτης να μπορεί να έχει πρόσβαση σε δίκτυο για οποιαδήποτε ηλεκτρονική πληροφόρηση. |  |  |  |
| 5 | 1. Ενεργειακά αυτόνομος σταθμός μέσω χρήσης φωτοβολταϊκών συστημάτων συλλογής ηλιακής ενέργειας με ισχύ 80W και συστήματος διαχείρισης της μέσω μπαταριών 55Ah (με λειτουργία 24 ώρες το 24ωρο) για την αποθήκευση ενέργειας ώστε ο εξοπλισμός να είναι λειτουργικός για τις ημέρες που δεν υπάρχει ηλιοφάνεια ή και κατά τη διάρκεια της νύχτας. |  |  |  |
| 6 | Πρόσβαση στο internet με WiFi (3G/4G/LTE connection) με μέγιστη ταχύτητα 150Mps |  |  |  |
| 7 | Δυνατότητα ενσύρματης φόρτισης συσκευών με 2 θύρες USB υψηλής ταχύτητας, μία σε κάθε πλευρά του καθιστικού και ασύρματης φόρτισης με 2 θέσεις στα δύο άκρα της έδρας. Οι ενσύρματες θύρες βρίσκονται στην κάτω πλευρά του καθιστικού, με εύκολη πρόσβαση στους χρήστες για προστασία από τις εξωτερικές καιρικές συνθήκες. |  |  |  |
| 8 | Ο σταθμός διαθέτει επίσης μεταλλικές επιφάνειες με κατάλληλο μέγεθος και ειδικό, ελκυστικό σχεδιασμό ηλεκτροστατικά βαμμένες με μηδενική συντήρηση και μεγάλη ανοχή σε οποιαδήποτε καιρική συνθήκη |  |  |  |
| 9 | Ο εξοπλισμός διαθέτει φωτισμό Led που λειτουργεί αυτόματα κάθε βράδυ |  |  |  |
| 10 | Ο εξοπλισμός διαθέτει την δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης με τεχνολογία Bluetooth με ηχείο για την αναπαραγωγή μουσικής μέσω των ηλεκτρονικών συσκευών των χρηστών που υποστηρίζουν παρόμοια τεχνολογία. |  |  |  |
| 11 | Ο εξοπλισμός διαθέτει επιφάνεια έδρας εξαιρετικής αντοχής διάφανου γυαλιού ασφαλείας πάχους τουλάχιστον 6mm ιδιαίτερα ανθεκτικό στην θερμότητα και στην κρούση |  |  |  |
| 12 | Το καθιστικό επίσης διαθέτει μεταλλική πινακίδα σήμανσης στις δυο πλαϊνές πλευρές ψηφιακά εκτυπωμένη με πληροφορίες, αναρτήσεις ή και ανακοινώσεις. Η ψηφιακή εκτύπωση θα γίνεται απευθείας επάνω στο υλικό και όχι σε μορφή αυτοκόλλητης μεμβράνης, προσφέροντας μεγαλύτερη αντοχή και διάρκεια στον χρόνο. Η εκτύπωση φέρει φίλτρα UV για προστασία των χρωμάτων από την έντονη ηλιοφάνεια |  |  |  |