ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.013.820,00€ (πλέον ΦΠΑ 24%) Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» ΣΑΕ: 275/1 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ: 2023ΣΕ27510037 MIS 5202466 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ 6.013.820,00€

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (ΔΕΥΑΘ)

Διεύθυνση: ΛΟΓΟΘΕΤΟΥ 1

ΝΕΟΙ ΕΠΙΒΑΤΕΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 57019

Τηλέφωνο: 23920-25005/76320

E-mail: deya@deyath.gr

### www.thermaikos.gr

«Προμήθεια, Εγκατάσταση και Θέση σε Λειτουργία Έξυπνου Συστήματος Τηλεδιαχείρισης Υδρομετρητών με Χρήση Σταθερού Ασύρματου Δικτύου Δήμου Θερμαϊκού»

ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ακολουθούν πίνακες στοιχείων εξοπλισμού (τύπος εξοπλισμού), οι οποίοι πρέπει να συμπληρωθούν υποχρεωτικά από τον διαγωνιζόμενο με παραπομπές στα αντίστοιχα κεφάλαια της τεχνικής του προσφοράς.

ΕΥΦΥΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ

| Α/Α | Περιγραφή Εξοπλισμού / εργασιών | Μονάδα Μέτρησης | Ποσότητα | Συμμόρφωση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Προμήθεια έξυπνου υδρομετρητή DN 15 σύμφωνα με τις απαιτήσεις στις Τεχνικές Προδιαγραφές | τεμ | 29.754 |  |  |
| 2 | Προμήθεια έξυπνου υδρομετρητή DN 20 σύμφωνα με τις απαιτήσεις στις Τεχνικές Προδιαγραφές | τεμ | 45 |  |  |
| 3 | Εγκατάσταση έξυπνου υδρομετρητή σύμφωνα με τις απαιτήσεις στις Τεχνικές Προδιαγραφές | τεμ | 29.799 |  |  |
| 4 | Προμήθεια μονάδας Gateway για την συλλογή και ασύρματη μετάδοση πληροφοριών στον Network Server | τεμ | 26 |  |  |
| 5 | Εργασίες ραδιοκάλυψης | τεμ | 26 |  |  |
|  | Εγκατάσταση Gateway - Παραμετροποίηση - Ζευγοποίηση |  |  |  |  |
| 6 | Προμήθεια και εγκατάσταση της εφαρμογής Application Server για τη συλλογή δεδομένων πεδίου | τεμ | 1 |  |  |
| 7 | Προμήθεια και εγκατάσταση ειδικού λογισμικού διαχείρισης και ανάλυσης δεδομένων έξυπνων συσκευών | τεμ | 1 |  |  |
| 8 | Ανάπτυξη εφαρμογών (Αpp) έξυπνων κινητών τηλεφώνων για την ενημέρωση τελικών καταναλωτών | τεμ | 2 |  |  |
| 9 | Προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού για διαχείριση του σταθερού δικτύου επικοινωνιών | τεμ | 1 |  |  |

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

| Α/Α | Περιγραφή | Τεμάχια | Συμμόρφωση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Δοκιμαστική Λειτουργία ενός (1) μηνός | 1 |  |  |
| 2 | Εκπαίδευση- Τεκμηρίωση | 1 |  |  |

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ